OBSZAROWY PROGRAM OBNIŻENIA NISKIEJ

EMISJI NA TERENIE

GMINY SŁAWKÓW

Opracowanie:

mgr inż. Renata Kuzia

MZBK tel. (32) 260-99-69

Sławków, lipiec 2011.

SPIS TREŚCI

- Charakterystyka Gminy, położenie i klimat………………...........……….3                                  2.    Stan środowiska w regionie i nakłady poniesione na jego ochronę….......4

- Ocena jakości środowiska dla Gminy Sławków……………….….......…..6  3.1.  Powietrze……..……...……………..…………………...…………..........6               3.2.  Odpady…………….………………….….…………..……......................8        3.3   Gleba………….…...…………………….…………………….…..……..9

4.    Cel i zadania „Programu”….……………………………………...……   11

- Techniczne i finansowe korzyści dla środowiska i mieszkańców wynikające z  „Programu”………………………….………………….....11

6.    Sposób redukcji zanieczyszczeń…………………...………………..…….13  6.1.  Modernizacja systemów grzewczych…….…….….……………….……...13                                           6.2.  Charakterystyka przedsięwzięć…….…………...………………………...14                                                           6.3.  Założenia przyjęte w „Programie”………........……...……………………15

7.    Stan istniejący w Gminie……….……...…………………………….…….17

8.    Stan przewidywany…….……...…………………………………….……..17

9.    Charakterystyka poszczególnych systemów przyjętych w „Programie”18

10.  Nakłady inwestycyjne……..……...……………………………………......20

11.  Źródła finansowania….………...…………………………………….…....20                                11.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy……….…….…………………..…...20

12. Osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego…………...….……....22                           12.1. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia…………….…………………………22               12.2. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia………..….…..…………...……....23

13.  Efekt w postaci poprawy jakości środowiska osiągnięty w latach                                     2004-2010……………...…………………………………………….……...24              13.1. „Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa”                                               .          w latach 2004-2007…………...………..………………...………….....24                 13.2. Zadania wykonane w obiektach komunalnych………………..……...…...25

14.  Podsumowanie…………..………………………………………….....…...27

15.  Spis tablic i rysunków……………………...………………………..…..…28

16.  Literatura……………………………..……………………………....……29

- Charakterystyka Gminy – położenie i klimat

Administracyjnie Sławków przynależy do Województwa Śląskiego                    i Powiatu Będzińskiego. Jednostki administracyjne, z którymi Sławków graniczy to miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Bukowno, Jaworzno oraz gmina Bolesław. Według ewidencji ludności miasta na terenie zameldowanych jest                 6 931osób.

Sławków to  jedna z najstarszych miejscowości na pograniczu Śląska                   i Małopolski, leżąca przy szlaku z Wrocławia do Krakowa. Rozwijała się ona prężnie dzięki górnictwu, rzemiosłu, rolnictwu i handlowi. Znana była także                         z wydobywania kruszców cynku i ołowiu, które były przetapiane na miejscu. Pierwsze wzmianki  o Sławkowie pochodzą z początków XII wieku.

Miasto leży na prawym brzegu rzeki Białej Przemszy we wschodniej części województwa śląskiego. Geograficznie Sławków zlokalizowany                      jest we wschodniej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Jego współrzędne geograficzne to 50o19’ szerokości geograficznej północnej                                          i 19o 23’ 30 sek. długości geograficznej wschodniej. Miasto stanowi                 5,95% powierzchni powiatu.

W obecnych granicach terytorialnych powierzchnia miasta wynosi                   3 660 ha. W jego obrębie znajdują się niegdyś samodzielne miejscowości,                    a obecnie dające się wyodrębnić rejony o zabudowie rozproszonej: Burki, Niwa, Dębowa Góra, Groniec i Chwaliboskie. Otaczające miasto malownicze wzgórza zbudowane  są z wapienno - dolomitycznych utworów triasu, z kolei w utworach permu wyróżniamy między innymi iły i gliny. Klimat Sławkowa zależy głównie                        od wpływu mas powietrza i jest typowy dla wyżyn środkowo - polskich. Średnia roczna temperatura dla Sławkowa wynosi 7,7°C, leży on w III strefie klimatycznej, dla której temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi 20°C.

Lesistość miasta wynosi 35%, o przeszło 6% przewyższając średnią krajową. Powierzchnia leśna w granicach administracyjnych Sławkowa obejmuje 1 235 ha lasów i 44 ha gruntów leśnych. Koncentrujące się w południowej części miasta lasy, to w 90% siedliska borów. Około 10% zajmują siedliska lasów mieszanych a 0,5% olsu.

Rysunek 1. Lokalizacja Gminy

2. Stan środowiska w regionie i nakłady poniesione  na jego ochronę

Problem zanieczyszczeń powietrza jest związany z wytwarzaniem ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych                                  oraz  wytwarzaniem ciepła grzewczego  i technologicznego w przemyśle.

Podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków               w regionie jest paliwo stałe, miedzy innymi węgiel kamienny, często złej jakości. Procesy spalania tych paliw w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności średniorocznej, bez systemów oczyszczania spalin (np. piece ceramiczne),                   są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska  i człowieka takich                 jak CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, a także metale ciężkie.                     Emisja tlenków azotu związana jest z działalnością przemysłową                                oraz transportem. Dominujący udział w emisji tlenku węgla mają zakłady produkujące metale i wyroby   z metali, które wprowadzają ponad 74% emisji tego zanieczyszczenia w województwie.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na cały nasz organizm,                            a  skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast. Gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Zazwyczaj dolegliwości zaczynają                      się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia                          się w formie alergii.

Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki powoduje trudności                   w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia                  i ma negatywny wpływ na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostawania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami. Substancje te przyczyniają się do powstawania u ludzi wielu groźnych chorób, głównie nowotworowych.

Dodatkowo należy pamiętać, że spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w roku 2009 ukształtowały się na najwyższym poziomie od kilku lat – 2 419,7 mln zł, stanowiły prawie 23% nakładów na ochronę środowiska. Były one o prawie 48% większe niż w  roku poprzednim. Na  gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 62,4% środków, na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 28,5% oraz na gospodarkę odpadami – 3,5%.

Rysunek nr 2 przedstawia nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska na 1 mieszkańca według powiatów w 2009r. Widzimy, że największe nakłady na 1 mieszkańca odnotowano w powiecie Będzińskim – 2 281zł,                 w tym  w Sławkowie.

Rysunek 2. Nakłady na środki  trwałe służące ochronie środowiska na 1 mieszkańca według                                 powiatów  w 2009 roku.

3.   Ocena jakości środowiska dla Gminy Sławków

3.1. Powietrze

Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie z działalnością zakładów przemysłowych zlokalizowanych poza jego granicami. W oparciu o dane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (2010), do największych źródeł punktowych emisji zanieczyszczeń gazowych należy między innymi położony               od strony północno-zachodniej Zakład Koksowniczy  „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz Zakład ArcelorMittal Poland SA. Oddział w Dąbrowie Górniczej.               Od strony południowej duży wpływ na miejscowe środowisko wywiera elektrownia Jaworzno Siersza. Dominujący udział niskiej emisji                                  w zanieczyszczeniu powietrza pyłem związany jest przede wszystkim                             z działalnością człowieka polegającą na:

- spalaniu złej jakości paliw stałych;

- niskosprawnym procesie spalania – stare paleniska;

-  spalaniu odpadów;

- dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Analiza możliwych  do zastosowania działań naprawczych na terenie miasta Sławkowa sprowadza się do:

  - wyeliminowania spalania odpadów w kotłach i piecach domowych                        oraz na  otwartych  przestrzeniach;

  - wyeliminowania spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony  Środowiska w Katowicach oraz dokumentacją pn. „Stan środowiska                             w województwie śląskim w 2009 roku”, w tymże  roku na terenie województwa śląskiego 340 zakładów uznanych za szczególnie uciążliwe wyemitowało                    do atmosfery ogółem 656,6 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych i gazowych                  (bez dwutlenku węgla).

Emisja zanieczyszczeń pyłowych osiągnęła poziom 1,7 tys. ton.                       Stanowi to 19% wszystkich zanieczyszczeń pyłowych wyemitowanych na terenie kraju. W ogólnej emisji pyłów największy udział miały pyły ze spalania paliw (66,9%). Emisja pyłów na 1 km2 powierzchni województwa śląskiego w 2009 roku wyniosła 0,9 tony.

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) ukształtowała się na poziomie 644,9 tys. ton i stanowiła 40,5% emisji w kraju. W emisji gazów  (bez CO2) największy udział miały: metan, (62,1%), tlenek węgla (14,8%)                      i dwutlenek siarki (12,9%). W 2009r na 1km2 powierzchni województwa śląskiego wyemitowano 52,3 tony zanieczyszczeń gazowych (bez CO2).

Z zakładów szczególnie uciążliwych emitujących pyły i gazy                             do atmosfery, 239 posiadało urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych,                       a 49 do redukcji zanieczyszczeń gazowych. Zatrzymały one 3 306,5 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych, tj. 99,6% zanieczyszczeń wytworzonych i 279,9 tys. ton zanieczyszczeń gazowych (bez CO2), tj. 30,3% wytworzonych. Zanieczyszczenia powietrza redukowane były w 50,9% w urządzeniach                             o wysokiej skuteczności, w 27% o średniej skuteczności, a w 22,1%                               w urządzeniach o niskiej skuteczności. Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane                             lub zneutralizowane w urządzeniach  do redukcji w procentach zanieczyszczeń wytworzonych według powiatów w 2009r przedstawia poniższa mapa               (Rysunek 3).

Rysunek 3. Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji                   w %  zanieczyszczeń wytworzonych według powiatów w 2009r.

3.2.  Odpady

W 2009 roku w województwie śląskim, zakłady objęte sprawozdawczością z zakresu odpadów przemysłowych wytworzyły  łącznie 32 257,5 tys. ton odpadów, tj. o 8,6% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2009r zebrano 1 394,0 tys. ton odpadów komunalnych, tj. o 2,7% więcej w odniesieniu do ubiegłego roku. Większość zebranych odpadów komunalnych pochodziła z gospodarstw domowych (998,7 tys. ton), tj. 71,6% ogółu zebranych.

Rysunek 4 przedstawia udział odpadów poddanych odzyskowi                         w procentach odpadów wytworzonych w ciągu roku według powiatów w 2009 roku  (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Rysunek 4. Udział odpadów poddanych odzyskowi w % odpadów wytworzonych w ciągu roku    według powiatów  w 2009 roku (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

3.3. Gleba

W 2007r na terenie Sławkowa Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza             w Gliwicach badała „stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych w Gminie Sławków”.                     Przebadane użytki rolne należą w przeważającej części  do kategorii agronomicznej średniej (90%). Uzyskano wyniki zawartości metali ciężkich                     w glebie: ołowiu, kadmu i cynku. Tylko w 29 punktach mieszczą się w granicach wartości dopuszczalnej. W pozostałych punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm wszystkich trzech badanych metali ciężkich                            (w 27 punktach), dwóch badanych metali ciężkich  (w 15 punktach) oraz jednego spośród tych metali ciężkich (w 5 punktach).

Należy przypuszczać, że przyczyną wysokiej zawartości metali ciężkich            w przeważającej ilości badanych punktów może być wieloletnia działalność zakładów przemysłowych znajdujących się na tym terenie.                                               Duży wpływ ma położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o silnym natężeniu ruchu pojazdów, których spaliny w okresie kiedy stosowano benzyny etylizowane spowodowały skażenie użytków rolnych głównie ołowiem.

Rysunek 5. Mapa zawartości ołowiu w glebie na terenie Gminy Sławków (dane z 2007r).

Rysunek 6. Mapa zawartości kadmu w glebie na terenie Gminy Sławków (dane z 2007r).

Rysunek 7. Mapa zawartości cynku w glebie na terenie Gminy Sławków (dane z 2007r).

Omówione wyniki badań monitoringowych pokazują, że zanieczyszczenia transportowane w atmosferze i wprowadzane wraz z mokrym opadem atmosferycznym na teren Sławkowa stanowią znaczne źródło zanieczyszczeń obszarowych. Nie mogą być one pomijane w ogólnym bilansie ładunków zanieczyszczeń oddziaływujących na stan środowiska naturalnego obszaru Sławkowa.

4. Cel i zadania „Programu”.

Celem  niniejszego opracowania jest kontynuacja „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Sławkowa” realizowanego w latach 2004-2007  przyjętego uchwałą Nr XI/77/03 Rady Miejskiej w Sławkowie  z dnia 8 sierpnia 2003r. Podstawowym zadaniem Gminy jest zastąpienie niskiej jakości paliw stałych, paliwami ekologicznymi. Obniżenie niskiej emisji to cel Gminy,                                      który jest zbieżny z celami województwa śląskiego (Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz na cele długoterminowe do roku 2015).

„Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków   na lata 2011-2016” zawiera kierunki działań, które należy realizować w celu dalszej poprawy jakości powietrza.

5. Techniczne  i   finansowe   korzyści   dla  środowiska  i  mieszkańców

wynikające z  „Programu”.

Dla miasta Sławkowa, podstawowym celem jest kontynuacja realizacji Programu, który zmierzać będzie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.                     Ze względu na duże koszty inwestycyjne, realizacja „Programu” jest możliwa  jedynie przy współfinansowaniu poprzez właścicieli budynków mieszkalnych – Inwestorów.

Przedstawione dane stanu istniejącego i projektowanego dla opracowanego Programu uzyskano w oparciu o złożone krótkie ankiety informacyjne                          oraz materiały i dane uzyskane w Urzędzie Miasta, a także na podstawie Programu realizowanego w latach 2004-2007. Przeprowadzone badanie                       dostarczyło szereg informacji dotyczących stanu istniejących systemów grzewczych oraz potrzeb inwestycyjnych mieszkańców. Wynika z niej,                     że większość mieszkańców Sławkowa użytkujących indywidualne budynki jednorodzinne wykorzystuje do ogrzewania węgiel kamienny.

Znaczna cześć ankietowanych zainteresowana jest wymianą starego pieca węglowego na nowy ekologiczny węglowy lub gazowy. Inwestycje te często połączone są z dociepleniem budynku lub montażem kolektorów słonecznych.

Założono sześcioletni okres realizacji zadania, na lata 2011-2016,                  gdzie bazując na doświadczeniach z programu realizowanego w latach 2004-2007 przewiduje się wykonać zadania inwestycyjne u 190 właścicieli posesji.                W ramach tej edycji Gmina Sławków zakłada możliwość modernizacji źródła ciepła poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze opalane ekogroszkiem                      lub gazem. Ponadto, w zakresie rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie zużycia paliw, przewidziano termorenowację, w zakres której wchodzi ocieplenie ścian budynków.                      Każda inwestycja wymiany starego pieca na nowy ekologiczny                                  oraz gospodarstwo, które przedstawi certyfikat posiadanego pieca,                             może być uzupełniona o zabudowę kolektora słonecznego.

Efekt ekologiczny wynikać będzie z zamontowania systemów grzewczych, w których następuje pełna kontrola procesu spalania.

Uwzględniając wkład własny mieszkańców - średnio na poziomie 25%, dotację na poziomie - 15%, całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano                        na poziomie 2 210 000,00 zł. Część środków w kwocie 1 326 000,00zł uzyskana zostanie w formie pożyczki z WFOŚiGW, którą spłaca Inwestor po roku                     od zakończenia danej inwestycji. W połowie spłaty pożyczki Gmina złoży wniosek do WFOŚiGW o umorzenie do 50% zaciągniętej pożyczki.                      Występując z Wnioskiem o umorzenie części pożyczki, Gmina zobowiązuje się przeznaczyć umorzoną kwotę na inne zadanie ekologiczne, pod nadzorem WFOŚiGW. Istotnym elementem realizacji zadań jest coroczne raportowanie                 o stanie realizacji i efektach.

Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych zaproponowany                           w Programie stanowi jedynie przykład. Może on zostać zmodyfikowany                      na każdym etapie  jego realizacji. Powodem takiego podejścia jest przede wszystkim brak jednoznacznie sprecyzowanej deklaracji mieszkańca o udziale             w Programie. Nie możemy wykluczyć również sytuacji związanej ze zmianą sytuacji finansowej Gminy w poszczególnych okresach realizacji oraz zmiany kondycji finansowej instytucji finansujących.

Zauważyć należy, iż podstawowym dokumentem określającym                                i warunkującym istnienie Programu jest poprawnie zaopiniowany wniosek przez WFOŚiGW w Katowicach. Zapisy zawarte we wniosku muszą być zrealizowane zarówno pod kątem rzeczowym jak i terminowym.

6. Sposób redukcji zanieczyszczeń.

Do rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zaliczyć możemy szeroko pojętą termomodernizację budynków,  tzn. działania związane z wymianą systemów grzewczych wraz z instalacją,  docieplenie budynków, obejmujące  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej               oraz montaż instalacji solarnej.

6.1. Modernizacja systemów grzewczych

Analiza techniczna ankiet wykazała znaczne zaniedbania                                   w ich wypełnieniu. Brak istotnych informacji między innymi dotyczących ilości zużytego paliwa, znacznie obniża wiarygodność informacji. 	Według ankiet 95% mieszkańców określa stan okien jako dobry, a 2%  chęć montażu pomp ciepła. Zaleca się więc zrezygnować z realizacji tych zadań w  ramach Programu.

W przypadku kolektorów słonecznych, odnawialnymi źródłami ciepła możliwymi do zastosowania, zainteresowanych jest około 32% ankietowanych. Praca systemu solarnego polega na automatycznym reagowaniu na potrzeby zużycia ciepłej wody użytkowej. W okresach zimowych układ wspomagany jest energią elektryczną. Z technicznego punku widzenia w polskich warunkach klimatycznych samowystarczalny układ solarny wykorzystywany do ogrzewania budynku jest możliwy, lecz pod względem finansowym nieopłacalny.                             Obecnie  kolektory słoneczne sprawdzają  się w układach przygotowania c.w.u.

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku montażu kolektora słonecznego                nie jest tak duży jak efekt uzyskany w wyniku wymiany źródła ciepła.                            Jednak dofinansowywanie układów solarnych stworzy szansę dla mieszkańców      do stosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła ciepła.                           Ze względu na warunki klimatyczne i położenie geograficzne Polski,                         udział kolektorów słonecznych w przygotowaniu c.w.u wyniesie około 50-60% całkowitego zapotrzebowania.

Samym dociepleniem ścian zainteresowanych jest około 26% mieszkańców. Termomodernizacja przyczyni się do znacznych oszczędności.               Jest to istotne przede wszystkim ze względu na rodzaj zastosowanego paliwa                 w stanie docieplonym.  Z ankiet wynika , że pomimo korzyści związanych                        z dociepleniem ścian wielu mieszkańców nadal pozostaje przy węglu i nie jest zainteresowanych modernizacją systemu grzewczego. Około 42% osób zainteresowanych dociepleniem budynku, wyraziło chęć wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne (26%-ekogroszek, 16% - gaz).

Trzeba zwrócić uwagę na to, że średnia cena węgla do kotłów niskoemisyjnych wraz z dostawą na przestrzeni ostatnich lat wzrosła kilkukrotnie – w 2005 roku wynosiła około 350,00zł, natomiast obecnie już około 650,00zł. Cena gazu ziemnego również znacznie wzrosła od kwoty 1,10 zł/m3 w 2005r,                      do kwoty 1,70 zł/m3 w chwili obecnej.

Mimo  wzrostu cen, węgiel nadal jest najtańszym  paliwem do ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych.

6.2. Charakterystyka przedsięwzięć.

Charakterystykę przyjętych w „Programie” przedsięwzięć modernizacyjnych zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1. Charakterystyka przedsięwzięć inwestycyjnych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Charakterystyka przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana kotłów na ekologiczne węglowe w domach jednorodzinnych | Kubatura: 450 m3, Pow. użytkowa: 150 m2. Moc: kotła 15-25 kW |
| 2. | Wymiana kotłów na gazowe w domach jednorodzinnych |  |
| 3. | Termomodernizacja prosta (izolacja cieplna) w domach jednorodzinnych | Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów |
| 4. | Instalacja kolektorów słonecznych | Wspomaganie c.w.u. w domach jednorodzinnych |

6.3. Założenia przyjęte w „Programie”.

Celem realizacji zadań w „Programie” przyjmuje się następujące założenia:

1.   Gmina realizację Programu powierzy Operatorowi.

- Podstawowym warunkiem montażu pieca jest likwidacja istniejącego              kotła węglowego komorowego lub pieca ceramicznego i montaż innego źródła ciepła, którego konstrukcja  uniemożliwia spalanie odpadów  stałych.

- Dofinansowanie w ramach „Programu” otrzymają jedynie  wysokosprawne urządzenia grzewcze jak kotły węglowe z  automatycznym dozowaniem paliwa  oraz kotły na paliwo gazowe.

- Dofinansowanie w ramach „Programu” dotyczy tylko osób fizycznych.

- Urządzenia  na  paliwa  stałe  muszą  posiadać  aktualne  świadectwo                       na  „znak bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego przez uprawnione do tego instytuty,  laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla                     w Zabrzu).

6.  Dofinansowanie dotyczy również zakupu i montażu kolektorów słonecznych na  potrzeby ciepłej wody użytkowej na takich samych zasadach                            jak  w  przypadku  wymiany kotłów.

- Kolektory słoneczne nie będą dofinansowane, w budynkach, w których źródłem  ciepła jest  zwykły kocioł węglowy.

- Przy dociepleniu budynku, niezbędnym dokumentem będzie wykonanie audytu energetycznego. Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej budynku  wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt wskazuje rozwiązania optymalne, mówiące co  należy zrobić i  jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby  przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

- W przypadku wykonania zadań wymagających zgłoszenia lub pozwolenia Inwestor  zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych dokumentów w celu  realizacji  zadania.

- Dostawca urządzeń grzewczych oraz instalator lub firma budowlana zarejestruje swój udział w Programie, u Operatora, dostarczając niezbędne dokumenty.

- Koszty kwalifikowane zadań:

  - piec węglowy – koszt kwalifikowany – 10 000,00 zł;

  - piec gazowy – koszt kwalifikowany – 12 000,00 zł;

  - kolektor słoneczny – koszt kwalifikowany - 10 000,00 zł;

  - docieplenie – koszt kwalifikowany - 15 000,00 zł.

- Gmina udzieli inwestorowi dotację  do montażu pieca, kolektora słonecznego czy wykonanego docieplenia   w wysokości  15% kosztów kwalifikowanych zadania.

- Wkład własny Inwestora wyniesie 25% kosztów kwalifikowanych.

- Pożyczka z WFOŚiGW wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych i będzie spłacana przez  mieszkańca po roku od zakończenia realizacji inwestycji.

- Po spłacie 50% zaciągniętego kredytu, Gmina wystąpi do WFOŚiGW                 o umorzenie drugiej połowy pożyczki. Po uzyskaniu umorzenia Gmina    zobowiązana jest przeznaczyć umorzoną kwotę na nowe zadanie     ekologiczne  zgodnie z celami  określonymi w ustawie Prawo ochrony           środowiska.

- Po umorzeniu przez WFOŚiGW części pożyczki, Gmina zawrze umowę  umorzenia z Inwestorem zadania (mieszkaniec), stosując identyczny procent  umorzenia w harmonogramie zwrotów kosztów, jaki otrzymała w spłacie pożyczki.

- Po wymianie źródła ciepła, montażu kolektorów słonecznych lub dociepleniu  budynku Gmina zastrzega sobie w ciągu kolejnych 5-ciu lat możliwość  niezapowiedzianej kontroli zrealizowanych zadań w budynkach Inwestorów.

7.  Stan istniejący w Gminie.

Głównym surowcem energetycznym w Gminie jest węgiel, a w dalszej kolejności gaz i olej. Wytwarzanie energii z węgla w komunalnych                                   i indywidualnych kotłowniach lokalnych jest nierozerwalnie związane                     z powstawaniem niskiej emisji.

Sprawność energetyczna i efektywność ekologiczna urządzeń grzewczych małej mocy jest uzależniona od warunków procesu spalania, determinowanych rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w konstrukcji kotłów                             oraz   od parametrów jakościowych stosowanego paliwa (węgla).

W indywidualnym ogrzewnictwie funkcjonują urządzenia grzewcze                                o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza wprowadzanego do procesu spalania, o sprawności średniorocznej wynoszącej ok. 50%. W starych nieefektywnych urządzeniach grzewczych spala się niskiej jakości węgiel niesortymentowany, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne.

Produkty spalania węgla w tych warunkach - zawierające znaczące ilości pyłów, dwutlenku siarki, tlenków węgla, tlenków azotu, węglowodorów alifatycznych, substancji smolistych, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o charakterze kancerogennym,                                w tym benzo-a-piren) oraz tlenowych, azotowych i siarkowych heterozwiązków                               (w tym dioksyn i furanów) oraz metali ciężkich -kumulują się, prowadząc                      do wielokrotnego wzrostu ich stężenia w otoczeniu i znaczącego przekroczenia obowiązujących norm.

8. Stan przewidywany.

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych w „Programie” przedstawia się następująco:                                                                                                  -    wymienionych  zostanie  80  starych  kotłów węglowych na 50 nowoczesnych                                                                                                                                                                 .      węglowych kotłów na eko groszek  oraz na 30 kotłów opalanych gazem;                                     -    wykonane zostanie 50 dociepleń budynku bez wymiany okien;                                 -    zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 60 prywatnych budynkach                              .      mieszkalnych.

9.  Charakterystyka   poszczególnych   systemów   przyjętych

w „Programie”.

Docieplenie przegród zewnętrznych

Wykonane w latach poprzednich audyty energetyczne pokazują,                                   iż przedsięwzięcia termorenowacyjne mogą przyczynić się do  zmniejszenia zużycia energii nawet do 60%. Wadą inwestycji są wysokie koszty, jakie trzeba przeznaczyć na inwestycję.

Docieplenie zrealizowane będzie

w 50  budynkach jednorodzinnych.

Kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa

Przyjętym zadaniem modernizacji ogrzewnictwa będzie wymiana starych, niskosprawnych (40-50%) kotłów na nowoczesne kotły węglowe w technologii bezdymnego spalania węgla. Praca kotła automatycznego, podobnie jak w kotłach gazowych sterowana jest układem automatyki. Pozwala ona na utrzymanie zadanej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika węglowego odbywa            się raz na 3-6 dni, bez konieczności dodatkowej obsługi. Ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem  oraz tym,             że kotły te przystosowane są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów węgla. W urządzeniach  tych nie można spalać odpadów komunalnych              i bytowych, co nadal jest popularne przy stosowaniu tradycyjnych palenisk węglowych. Obecnie w kraju istnieje szeroka grupa producentów oferujących nowoczesne, zautomatyzowane kotły węglowe potwierdzone atestem niewielkiej. Takie badania atestacyjne przeprowadzają (na wniosek producenta) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu oraz Instytut Techniki Cieplnej   i Sanitarnej (ITCiS) w Radomiu.

W tym zadaniu  modernizowanych będzie 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kotły gazowe

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych nastąpi  również               w kierunku nowoczesnych kotłów gazowych o sprawnościach energetycznych powyżej 90%. Ze względu na funkcje, jakie spełniać może kocioł gazowy c.o mamy  do wyboru:

- kotły jednofunkcyjne – służące do ogrzewanie wyłącznie pomieszczeń;                          -  kotły dwufunkcyjne – służące do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania       wody   użytkowej.

Biorąc po uwagę rozwiązania techniczne wyróżniamy kotły stojące                        i wiszące oraz wyposażone w otwartą komorę spalania (powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia,  w którym się znajduje) lub zamkniętą komorę spalania (powietrze pobierane z zewnątrz budynku). Praca urządzenia z otwartą komorą spalania uzależniona jest od poprawnie działającej wentylacji naturalnej. Urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania mogą pracować niezależnie           od ilości powietrza dostarczanego do pomieszczeń. W obu tych przypadkach spaliny są wyprowadzane kanałem spalinowym poza budynek.

Zainstalowanych zostanie 30 nowych kotłów gazowych

w budynkach jednorodzinnych.

Kolektory słoneczne

W Polsce stosuje się dwa rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie                      i rurowe. Kolektory słoneczne to urządzenia, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego, która w postaci fal elektromagnetycznych dociera do Ziemi. W kolektorach zachodzi zjawisko tzw. konwersji, czyli zmiany energii promieniowania słonecznego na ciepło. W przypadku gdy promieniowanie słoneczne nie wystarcza  do nagrzania wody do wymaganej temperatury, musimy wtedy dogrzać ją przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł energii. Widzimy tutaj dużą zależność od zmiennych warunków pogodowych oraz konieczność równoległego stosowania układów opartych o energię konwencjonalną,                       które mogą wspomagać lub w razie konieczności zastąpić energię słoneczną.

Solarne podgrzewanie wody planuje się wykonać

w 60 budynkach mieszkalnych.

10. Nakłady inwestycyjne.

Nakłady inwestycyjne realizacji przedsięwzięć ograniczających niską emisję na terenie Gminy Sławków oszacowane zostały na podstawie kosztów kwalifikowanych.

Strukturą tych nakładów przedstawiono w Tabeli nr 2.

Tabela 2. Struktura kosztów inwestycyjnych „Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji                               na terenie Gminy Sławków”

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Ilość | Koszt jednostkowy | Koszt ogólny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana kotłów na ekologiczne węglowe w domkach jednorodzinnych | 50 | 10 000,00 | 500 000,00 |  |
| 2 | Wymiana kotłów na gazowe w domkach jednorodzinnych | 30 | 12 000,00 | 360 000,00 |  |
| 3 | Termorenowacja prosta (izolacja cieplna) w domkach jednorodzinnych | 50 | 15 000,00 | 750 000,00 |  |
| 4 | Instalacja kolektorów słonecznych | 60 | 10 000,00 | 600 000,00 |  |
| Ogółem | 190 |  | 2 210 000,00 |  |

11. Źródła finansowania.                                                                              Założone zostały następujące źródła finansowania Programu

- środki własne Mieszkańców -        552 500,00 tys. zł, tj. 25%,                                 b)     dotacja Gminy  -                             331 500,00 tys. zł, tj. 15%,                             c)      środki WFOŚiGW (pożyczka) -  1 326 000,00 tys. zł, tj. 60%.

11.1.   Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Struktura finansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych przyjęta została w oparciu o przedstawione wcześniej propozycje źródeł finansowania Programu. Horyzont czasowy zaplanowano zgodnie deklaracjami inwestorów.                                                                                                                             Ramowy harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr  3.

Tabela  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy „Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji  na terenie Gminy Sławków”

| Lp. | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy | Termin | Nakłady inwestycyjne ogółem | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość | R Rozpoczęcia | Zakończenia |  | Środki własne | D Dotacja Gminy | Pożyczka WFOŚiGW |
| 1 | Wymiana kotłów na ekologiczne węglowe w domkach jednorodzinnych | szt. | 50 | 2011r. | 2016r. | 500 000,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wymiana kotłów na gazowe w domkach jednorodzinnych | szt. | 30 | 2011r. | 2016r. | 360 000,00 | 90 000,00 | 54 000,00 | 216 000,00 |
| 3 | Termorenowacja prosta (izolacja cieplna) w domkach jednorodzinnych | szt. | 50 | 2011r. | 2016r. | 750 000,00 | 1 87 500,00 | 112 500,00 | 450 000,00 |
| 4 | Instalacja kolektorów słonecznych | szt. | 60 | 2011r. | 2016r. | 600 000,00 | 150 000,00 | 90 000,00 | 360 000,00 |
|  | Razem | szt. | 190 | 2011r. | 2016r. | 2 210 000,00 | 552 500,00 | 331 500,00 | 1 326 000,00 |

12. Osiągnięcie efektu ekologicznego i ekonomicznego.

12.1. Efekt ekologiczny przedsięwzięcia.

W ustalaniu wielkości emisji pod uwagę wzięto charakterystykę ogrzewanego budynku i ocenę stanu technicznego kotła. Do obliczeń przyjęto następujące wielkości: - sprawność wytwarzania ciepła (=50% dla kotłów stalowych z rusztem . stałym oraz (=55% dla kotłów żeliwnych z rusztem stałym; - wartość opałowa dla węgla - 23 MJ/kg oraz dla koksu - 25 MJ/kg; - zawartość popiołu w węglu 16% oraz w koksie 12%; - zawartość siarki w węglu i koksie 0,8%. UWAGA: w kilku przypadkach do obliczeń przyjęto wyższe sprawności niż podane w tabeli, kierując się oceną stanu technicznego kotła. Emisję z istniejących źródeł obliczono kierując się materiałami informacyjno-instruktażowymi Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Seria 1/96 pn. „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”. W związku z tym, iż Gmina nie ma możliwości określenia wskaźników emisji substancji zanieczyszczających, gdyż nie posiada stosownej aparatury pomiarowej oraz osób trudniących się tego typu zakresem prac, emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, benzo/a/pirenu oraz emisje pyłu wyliczono ze stosownych wzorów oraz tabel zamieszczonych w materiałach informacyjno-instruktażowych MOŚZNiL.

Biorąc pod uwagę wykonanie 190 zadań założonych do realizacji,                 w poniższej tablicy przedstawiono efekt ekologiczny, jaki uzyskamy przy spełnieniu zakresu rzeczowego.

Tabela 4. Efekt ekologiczny z wykonanych zadań w ramach „Obszarowego  Programu Obniżenia  Niskiej   Emisji na terenie Gminy Sławków”

| Rodzaj zanieczyszczenia | Jedn. | Wielkość dotychczasowa | Wielkość planowana | Zmiana bezwzględna | Zmiana względna (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Mg/a | 2499.2 | 934.056 | 1565.144 | 62.63 |
| CO | Mg/a | 56,232 | 18,649 | 37,582 | 66.83 |
| NOX | Mg/a | 1249,6 | 0,483 | 1249,116 | 99.96 |
| SO2 | Mg/a | 15,994 | 5,299 | 10.695 | 66.87 |
| Pył | Mg/a | 39,461 | 13,074 | 26.386 | 66.86 |
| B(a)P | Mg/a | 0.017 | 0.005 | 0.011 | 66.87 |

12.2 Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia.

Zakres analizy ekonomicznej obejmuje wyłącznie zadania inwestycyjne związane z modernizacją systemów grzewczych opalanych paliwami stałymi                bez uwzględnienia termomodemizacji obiektów. Poniżej przedstawione zostały                   w ujęciu tabelarycznym wyniki przeprowadzonej analizy.

Tabela 5. Roczne koszty eksploatacji przed i po modernizacji systemów  grzewczych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszty paliwa | 777 251,20 zł | 393 660,00zł |
| 2 | Koszt obsługi | 74 976,00zł | 43 560,00zł |
| 3 | Razem koszty eksploatacji | 852 227,20 zł | 437 220,00zł |
| 4 | Różnica kosztów eksploatacji | 415 007,20zł |
| 5 | Nakłady inwestycyjne | 860 000,00zł |
| 6 | Prosty czas zwrotu nakładów [w latach] | 2,07 |

13. Efekt w postaci poprawy jakości środowiska osiągnięty w latach   2004-2010.

13.1. „Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Sławkowa”                 w latach 2004-2007.

W latach 2004-2007 z możliwości uzyskania dopłaty do nowego, ekologicznego źródła ciepła  oraz docieplenia budynku skorzystało  74 prywatnych gospodarstw. Wykonano modernizację kotłowni poprzez demontaż i zniszczenie starych źródeł ciepła i montaż nowych 52 kotłów węglowych, 15 kotłów gazowych                                        oraz  7 modernizacji związanych z dociepleniem budynków.

Dopłatami zostały objęte źródła ciepła określone programie jako ekologiczne  m.in. kotły retortowe z automatycznym dozowaniem paliwa, który stanowi węgiel  kamienny-ekogroszek o uziarnieniu od 5 do 25 mm oraz kotły gazowe.

Całkowity koszt zadań : 781 683,00 zł, w tym:

- Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 13 749,00 zł.

- Dofinansowanie Gminy – 14 962,00zł.

- Pożyczka w wysokości  526 797,00 zł (w tym dofinansowane z Gminy dla       mieszkańców z etapu II i III).

- Koszt Inwestora – 226 175,00 zł

Umorzenie uzyskane z WFOŚiGW w Katowicach z etapu I i II wyniosło 95 445,00zł, która to kwota została proporcjonalnie rozłożona jako umorzenie części pożyczki dla mieszkańców. Warunkiem uzyskania umorzenia, było zobowiązanie Gminy do przeznaczenia umorzonej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było w 2007r „Wykonanie    termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1 w Sławkowie” oraz na przełomie 2009/2010 „Termomodernizacji budynków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  przy  ul. Okradzionowska 29B  w Sławkowie”.

## W przypadku  otrzymania umorzenia dla etapu II i IV, Gmina zawrze umowę umorzenia z Inwestorem zadania, stosując identyczny procent umorzenia                       w harmonogramie zwrotu kosztów, jaki otrzymała w spłacie pożyczki.  Umorzone środki, zgodnie z warunkami WFOŚiGW zostaną przeznaczone na inne zadanie ekologiczne.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

- Pył – 18.072 kg/a

- SO2 – 9.873 kg/a

- CO – 27.241 kg/a

- NOx – 159 kg/a

- CO2 – 1028.376 kg/a

- B-a-P – 8.5 kg/a.

13.2. Zadania wykonane w obiektach komunalnych

W latach 2004-2010r na terenie Sławkowa wykonano szereg zadań zmierzających do obniżenia niskiej emisji. Były to:

- Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa    niskoemisyjnej  kotłowni węglowej w Urzędzie Miasta w Sławkowie.

- Likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym i zabudowa niskoemisyjnej kotłowni w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

- Modernizacja kotłowni zlokalizowanej w budynku komunalnym               przy ul. Michałów 6, zasilającej w ciepło obiekty Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Michałek”                      w Sławkowie.

- Modernizacja kotłowni, obsługującej obiekty Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe, zlokalizowane w budynku komunalnym przy ul. Okradzionowska 29B w Sławkowie.

- Wykonanie termoizolacji budynku Ratusza przy ul. Rynek 1                              w Sławkowie.

- Wykonanie termoizolacji budynku  Urzędu Miasta przy                                  ul. Łosińskiej 1 w Sławkowie.

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 w Sławkowie.

- Termomodernizacja budynków Miejskiego Zakładu Wodociągów                           i     Kanalizacji przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie.

## Gmina na zadania otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach łącznie umorzenie                      w kwocie 99 961,00zł zaciągniętej pożyczki. Warunkiem jego uzyskania,                      było zobowiązanie Urzędu Miasta do przeznaczenia umorzonej kwoty na inne zadanie ekologiczne. Zadaniem takim było w 2007r „Wykonanie    termoizolacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Łosińska 1w Sławkowie”, na przełomie 2008/2009 „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia przy ul. PCK 3 w Sławkowie”,                             na przełomie 2010/2011r „ Wykonanie    termomodernizacji   w   Szkolnym   Schronisku Młodzieżowym przy ul. Niwa 45 w Sławkowie”.

W przypadku gdy Gmina otrzyma umorzenie części pożyczki                           na resztę zadań, zgodnie z warunkami WFOŚiGW środki te zostaną przeznaczone na inne zadanie ekologiczne.

Całkowity koszt zadań : 1 181 456,68 zł, w tym:

- WFOŚiGW – pożyczka  678 206,00 zł

- Środki Gminy -  503 250,68 zł

W grudniu 2010r budynki Gminy oraz Wspólnoty Mieszkaniowe  zrezygnowały                   z dostarczanego ciepła przez kotłownię PEC. W związku z zaistniałą sytuacją zmodernizowano:

-   Miejskie Przedszkole przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego – wykonano prace związane                     z  montażem kotła  gazowego oraz docieplenie budynku;

- Zespół Szkół przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego - wykonano prace związane                      z   montażem kotła gazowego oraz docieplenie budynku;

- Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego – montaż gazowego źródła ciepła.

- Administratorzy budynków przy ulicy PCK,  tj. Wspólnota Mieszkaniowa   „Olszówka”, Spółdzielnia „Sami Swoi” wykonały dla poszczególnych budynków kotłownie.

14.    PODSUMOWANIE

Analiza zestawionych danych pozwala stwierdzić, że:

- Spalanie węgla w urządzeniach grzewczych przestarzałej konstrukcji                    o niskiej  sprawności energetycznej generuje emisję zanieczyszczeń ogółem               na poziomie  prawie 3 ton rocznie.

- Modernizacja  systemów  grzewczych  spowoduje  redukcję  emisji  substancji  szkodliwych o ponad 1 tonę.

- Akumulacja rocznych redukcji stężeń składników zanieczyszczeń                         w dłuższym horyzoncie   czasowym   daje   pozytywny   wynik   zamierzeń   związanych   z  likwidacją  niskiej   emisji   wpływając   jednocześnie                       na   poprawę   czystości  powietrza w całym województwie śląskim

Reasumując, przedstawiony w opracowaniu kierunek realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w ogrzewnictwie indywidualnym                                i komunalnym zmierzających do likwidacji niskiej emisji w na terenie Gminy Sławków powinien umożliwić osiągnięcie znaczącego obniżenia poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w tym regionie.

Na podstawie analizy ekonomicznej oraz ekologicznej można uznać                      za priorytetowe dla Gminy, działania wykonywane na  grupie obiektów, jakimi               są budynki prywatne mieszkalne, gdyż są największymi działaniami zmierzającymi     do obniżenia niskiej emisji.

Podejmując decyzję o zakresie oraz sposobie realizacji zadania pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Sławków” należy wziąć  pod uwagę przede wszystkim aspekty ekologiczne, które jesteśmy w stanie uzyskać. Należy pamiętać, iż wszelkie działania musza być skoordynowane z polityką inwestycyjną Gminy Sławków, zarówno pod względem technicznym, organizacyjnym, formalno prawnym jak i finansowym.

15. SPIS TABLIC I RYSUNKÓW

SPIS TABLIC

Tabela  1.     Charakterystyka przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tablica  2.     Struktura kosztów inwestycyjnych  „Obszarowego Programu Obniżenia  Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków”.

Tabela  3.      Harmonogram rzeczowo-finansowy „Obszarowego Programu Obniżenia  Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków”.

Tabela  4.      Efekt ekologiczny z wykonanych zadań w ramach„Obszarowego Programu Obniżenia  Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków”.

Tabela 5.      Roczne koszty eksploatacji przed i po modernizacji systemów grzewczych.

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.    Lokalizacja Gminy.

Rysunek 2.    Nakłady na środki  trwałe służące ochronie środowiska  na                           1   mieszkańca według powiatów  w 2009 roku.

Rysunek 3.    Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane                                      w urządzeniach do redukcji w %  zanieczyszczeń wytworzonych według powiatów w 2009r.

Rysunek 4.   Udział odpadów poddanych odzyskowi w % odpadów  wytworzonych  w ciągu roku według powiatów  w 2009 roku (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Rysunek 5. Mapa zawartości ołowiu w glebie na terenie Gminy Sławków         (dane z 2007r).

Rysunek 6. Mapa zawartości kadmu w glebie na terenie Gminy Sławków                    (dane z 2007r).

Rysunek 7. Mapa zawartości cynku w glebie na terenie Gminy Sławków                  (dane z 2007r).

16. LITERATURA

- Materiały własne –  „Programu Likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Sławków”, Katowice  lipiec 2003r.

- Materiały własne - Stan właściwości agrochemicznych gleb                                    i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych starostwa powiatowego Będzin   w Gminie Sławków”- Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach.

- Materiały własne – wnioski o dofinansowanie, składane do WFOŚiGW                       w Katowicach  w latach 2004-2010.

- „STAN ŚRODOWISKA  w województwie śląskim w 2009roku”, Wojewoda Śląski Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska                             w Katowicach, Katowice 2010.

- „Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska 2000-2007”,                     Katowice 2009.

- „Stan środowiska w województwie śląskim w 2002roku”, Wojewoda Śląski Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Katowicach,                       Katowice 2003.

- „Ochrona środowiska przyrodniczego” B. Dobrzańska, G. Dobrzański,                        D. Kiełczewski, PWN, Warszawa 2009r.

- Materiały informacyjno-instruktażowe, seria 1/96 „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” Ministerstwo Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Warszawa, kwiecień 1996r.

- Źródła internetowe:

http://www.slawkow.pl

http://www.mos.gov.pl

http://www.mg.gov.pl