Dotyczy: podstawowych zasad bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń

w celu uniknięcia zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem gazu

i pożarem.

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych przypomina o prawidłowym korzystaniu z urządzeń grzewczych oraz wentylacji w mieszkaniu.

- Prawidłowe korzystanie z urządzeń grzewczych.

W przypadku opalania drewnem,  powinno ono być odpowiednio suche, tzn. maksymalnie 15% wilgotności. Oznacza to, że drewno  należy sezonować minimum                      15 miesięcy. Nieprzestrzeganie tego grozi uszkodzeniem komina, zanieczyszczeniem elementów instalacji grzewczej przez smołę i sadzę, które są głównym produktem spalania mokrego drewna. Najbardziej narażony jest komin, który w skrajnych przypadkach, może wymagać rozbiórki i budowy nowego.

W przypadku stwierdzenie takiego faktu, kosztami naprawy zostanie obciążony Najemca.

- Wentylacja w mieszkaniu.

1. Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do łazienek

i kuchni.

2. Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek

wentylacyjnych i otworów w drzwiach.

3. O niesprawnych i nieprawidłowo działających urządzeniach grzewczych należy

niezwłocznie poinformować Zarządcę budynku (MZBK). Wymiana bądź naprawa

urządzeń może być dokonana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia

zawodowe.

4. Zabrania się ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych piecykami na butlę propan-butan.

Jednocześnie informujemy że butle gazowe podłączone do kuchni muszą odpowiadać odpowiednim przepisom.

Zgodnie z § 177 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                                 i ich usytuowanie:

„Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z

indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia

następujących wymagań:

- w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej

niż dwóch butli,

- w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż

35°C,

3)   butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej,

4)   butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń

gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m,

- butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących

powodować iskrzenie,

- urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą

elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie

co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne

oraz temperaturę do 60°C,

- urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m”

- Ponadto zachowaj szczególną ostrożność!

- Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do       jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.

- Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów wyposażenia mieszkania.

- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.

- Nie pozostawiaj włączonych urządzeń elektrycznych w godzinach nocnych oraz pod nieobecność w lokalu.

Uwaga!

Tlenek węgla (czad) to śmiertelnie trujący gaz, który powstaje w wyniku braku odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe (drewno itp.). Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu ani smaku. Jest tez lżejszy, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia   się w mieszkaniach.

Czad dostaje się do organizmu człowieka poprzez drogi oddechowe.

Zaczadzenie bardzo często kończy się śmiercią!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zgłosić je do Zarządcy

telefon kontaktowy: (32) 260-99-69.

Sporządziła: Renata Kuzia , (032)260-99-69, renata@mzbk.slawkow.pl